ДОКЛАД

ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В НАБЛЮДАВАНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

І. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА

През 2019 година Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново осъществи мониторинг, анализ и оценка на шумовото натоварване, причинено от основния източник на шум в урбанизираната среда – автомобилния транспорт, в три населени места в областта: Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов.

Мониторингът и контролът на шума в околната среда е извършен, съгласно действащата нормативна уредба:

- Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от        25 юни 2002 г. относно оценка и управление на екологичния шум;

- Закон за защита от шума в околната среда (Обн. ДВ, бр. 74/2005 г.);

- Закон за здравето (Обн. ДВ, бр. 70/2004 г.);

- Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 3/ 11.01.2011 г.);

- Методика за определяне броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива, утвърдена от МЗ, 2007 г.;

- Наредба № 6 на МОСВ от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Обн. ДВ, бр. 58/18.07.2006 г.);

- Утвърдени програми (3) за опазване на околната среда на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов.

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Мониторингът на шума в околната среда се извършва по показател L - (усреднено еквивалентно) дневно ниво на шума, определящ степента на дискомфорт през дневния период на денонощието (7:00 ч. – 19:00 ч.).

Стойностите на осредненото еквивалентно дневно ниво на шума са определени чрез инструментален метод с Интегриращ шумомер Casella, с идентификационен №518762, свидетелство за калибриране №031-ИАВ/22.02.2018 г.; механичен секундомер „Слава” с идентификационен № 274619, свидетелство за калибриране №150В-ВР-18/06.06.2018 г.

Направена е оценка на шума в пунктове за контрол на шума, съгласно Приложение 2 към чл. 5, Таблица №2 на Наредба №6 от 2006 г. Оценката се изготвя, съобразно характеристиката на пункта и пътния участък – вид и състояние на пътното покритие, наклон на улицата, етажност, застрояване, движение, брой на пътните платна, разделителна ивица на пътя, озеленяване, интензивност на движение и структура на потока на моторни превозни средства (МПС), еквивалентно ниво на измерения шум.

Измерването е извършено, по график, в периода от 09.05.2019 г. до 18.10.2019 г., в два последователни дни на един пункт. Резултатите от измерванията и изчисленията са записани в протоколи, съгласно Приложения  №1 и №2 на Наредба №54 от 13 декември 2010 г.

Контролните пунктове в наблюдаваните градове (общо 48 бр.) са разпределени в следното съотношение (Таблица 1):

- Пунктове върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета – 20 бр.;

- Пунктове върху територии с промишлени източници на шум –производствено-складови територии и зони – 13 бр.;

- Пунктове върху територии, подлежащи на усилена шумозащита – 15 бр.

Таблица 1. Разпределение на контролните пунктове в наблюдаваните градове през 2019 г.

| Пункт (вид, адрес) | Измерена/ Изчислена стойност | Норма | Над/В нормата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Еквивалентно ниво на шума dB(A) | Гранична стойност dB(A) |  |
| І. Пунктове върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета |  |  |  |
| 1. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик |  |  |  |
| 1( адрес) |  |  |  |
| 1.1. кв. „Бузлуджа”, ул. „Г. Измирлиев“ №7 – гр. Велико Търново | 68,53 | 60 | Над норма |
| 1.2. бул. „България” №21Б – гр. Велико Търново | 67,52 | 60 | Над норма |
| 1.3. ул. „Васил Левски” №15 – гр. Велико Търново | 71,28 | 60 | Над норма |
| 1.4. ул. „Стефан Стамболов” №29 – гр. Велико Търново | 69,69 | 60 | Над норма |
| 1.5. ул. „Христо Ботев“ №32 – гр. Велико Търново | 67,25 | 60 | Над норма |
| 1.6. ул. „Бачо Киро” №5 – гр. Велико Търново | 63,92 | 60 | Над норма |
| 1.7. ул. „Краков” №2 – гр. Велико Търново | 66,27 | 60 | Над норма |
| 1.8. ул. „Никола Габровски” №23 – гр. Велико Търново | 67,78 | 60 | Над норма |
| 1.9. ул. „Св. княз Борис І” №26 – гр. Горна Оряховица | 65,12 | 60 | Над норма |
| 1.10. кв. „Пролет” – ул. „Васил Левски” №8 – гр. Горна Оряховица | 66,19 | 60 | Над норма |
| 1.11. ул. „Христо Смирненски” №13 – гр. Горна Оряховица | 65,33 | 60 | Над норма |
| 1.12. ул. „Патриарх Евтимий” №22 – гр. Горна Оряховица | 66,82 | 60 | Над норма |
| 1.13. ул. „Вичо Грънчаров” №13 – гр. Горна Оряховица | 61,83 | 60 | Над норма |
| 1.14. ул. „33-ти Свищовски полк” №70 – гр. Свищов | 66,68 | 60 | Над норма |
| 1.15. ул. „Патриарх Евтимий“ №34 – гр. Свищов | 65,15 | 60 | Над норма |
| 1.16. ул. „Алеко Константинов” №26 – гр. Свищов | 63,80 | 60 | Над норма |
| 1.17. ул. „Цар Освободител” №100 – гр. Свищов | 65,70 | 60 | Над норма |
| 1.18. к-с „Младост”, ул. „Патриарх Евтимий” №76 – гр. Свищов | 66,42 | 60 | Над норма |
| 1.19. ул. „Петър Ангелов” №2 – гр. Свищов | 66,94 | 60 | Над норма |
| 2. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт |  |  |  |
| 2.1. ул. „Цар Освободител” №111 – гр. Горна Оряховица | 55,82 | 65 | В норма |
| 3. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на авиационен шум |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Общ брой над нормата | 19 |
| ІІ. Пунктове върху територии с промишлени източници на шум - производствено-складови територии и зони |  |  |  |
| 1. ул. „Магистрална” №30 – гр. Велико Търново | 64,08 | 70 | В норма |
| 2. ул. „Магистрална” №3 – гр. Велико Търново | 69,40 | 70 | В норма |
| 3. ул. „Йоновка” №7 – гр. Велико Търново | 63,97 | 70 | В норма |
| 4. ул. „Беляковско шосе” №1– гр. Велико Търново | 66,93 | 70 | В норма |
| 5. ул. „Козлуджа” №14 – гр. Велико Търново | 70,58 | 70 | В норма |
| 6. ул. „Родопи“ №1 – гр. Горна Оряховица | 66,48 | 70 | В норма |
| 7. ул. „Мано Тодоров” №9 – гр. Горна Оряховица | 67,19 | 70 | В норма |
| 8. ул. „Иван Момчилов“ №6 – гр. Горна Оряховица | 62,92 | 70 | В норма |
| 9. ул. „Отец Паисий” №63 – гр. Горна Оряховица | 67,97 | 70 | В норма |
| 10. ул. „33-ти Свищовски полк” №110 – гр. Свищов | 68,33 | 70 | В норма |
| 11. ул. „Студентска” №6 – гр. Свищов | 68,78 | 70 | В норма |
| 12. ул. „Отец Паисий” №63 – гр. Свищов | 65,65 | 70 | В норма |
| 13. ул. „П. Р. Славейков” №4 – гр. Свищов | 62,85 | 70 | В норма |
| ІІІ. Пунктове върху територии, подлежащи на усилена шумозащита |  |  |  |
| Жилищни зони и територии |  |  |  |
| 1.1. ул. „Освобождение” №1 – гр. Велико Търново | 65,25 | 55 | Над норма |
| 1.2. ул. „Стоян Михайловски” №40 – гр. Велико Търново | 60,53 | 55 | Над норма |
| 1.3. ул. „Мария Габровска” №1 – гр. Велико Търново | 53,58 | 55 | В норма |
| 1.4. ул. „Пирот” №12 - гр. Горна Оряховица | 61,43 | 55 | Над норма |
| 1.5. ул. „Ангел Кънчев” №43 – гр. Горна Оряховица | 60,63 | 55 | Над норма |
| 1.6. пл. „Свобода” – гр. Свищов | 67,50 | 55 | Над норма |
| 1.7. ул. „3-ти март” №93 А – гр. Свищов | 59,88 | 55 | Над норма |
| 1.8. ул. „Черни връх” №62 – гр. Свищов | 59,30 | 55 | Над норма |
| 2. Зони за обществен и индивидуален отдих |  |  |  |
| 2.1. ул. „Мармарлийска” №1 – гр. Велико Търново | 60,30 | 45 | Над норма |
| 2.2. ул. „Ал. Стамболийски” №1 – гр. Горна Оряховица | 59,90 | 45 | Над норма |
| 2.3. ул. „Васил Априлов” №50 – гр. Горна Оряховица | 67,97 | 45 | Над норма |
| 3. Зони за лечебни заведения и санаториуми |  |  |  |
| 3.1. ул. „Марно поле” №21 – гр. Велико Търново | 63,88 | 45 | Над норма |
| 3.2. ул. „Петър Ангелов” №18 – гр. Свищов | 63,72 | 45 | Над норма |
| 3.3. ул. „Съединение” №19 – гр. Горна Оряховица | 60,40 | 45 | Над норма |
| 4. Зони за научно-изследователска и учебна дейност |  |  |  |
| 4.1. ул. „Цар Освободител” 53 – гр. Свищов | 65,78 | 45 | Над норма |
| 5. Тихи зони, извън урбанизираните територии |  |  |  |
| Общ брой на пунктовете с нивата над нормата |  |  | 14 |

Разпределението по диапазони на регистрираните шумови нива в наблюдаваните пунктове през 2019 г. са посочени в Таблица 2.

Таблица 2. Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива през 2019 г.

| № по ред | Град | Общ брой пунктове | Разпределение на шумовите нива по диапазони (в брой пунктове) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под 58 dB(A) | 58-62 dB(A) | 63-67 dB(A) | 68-72 dB(A) | 73-77 dB(A) | 78-82 dB(A) | над 82 dB(A) | над ГС* |
| 1. | Велико Търново | 18 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2. | Горна Оряховица | 15 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3. | Свищов | 15 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |

ГС*- гранична стойност

Разпределението на регистрираните шумови нива по диапазони, в брой пунктове, за периода 2006 г. – 2019 г. е посочено в Таблица 3.

Таблица 3. Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в брой пунктове за периода 2006 г. – 2019 г.

| Година | Общ брой пунктове | Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в брой пунктове |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | под 58 dB(A) | 58-62 dB(A) | 63-67 dB(A) | 68-72 dB(A) | 73-77 dB(A) | 78-82 dB(A) | над 82 dB(A) |
| 2006 | 57 | 4 | 8 | 32 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 48 | 3 | 6 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 48 | 2 | 10 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 48 | 5 | 9 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 48 | 5 | 7 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 48 | 2 | 10 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 48 | 2 | 10 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 1 | 13 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 48 | 2 | 10 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 48 | 0 | 16 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 48 | 0 | 10 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 48 | 1 | 15 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 48 | 1 | 11 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 48 | 2 | 11 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |

През 2019 г. в диапазона 68 – 72 дБ(А) са регистрирани шумови нива в 7 пункта (14,58% от общия брой наблюдавани пунктове)..

| Пункт (адрес) | стойност дБ(А) | Пункт (адрес) | стойност дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- |
| Велико Търново |
| кв. „Бузлуджа“ ул. „Георги Измирлиев” №7 | 68,53 | ул. „Стефан Стамболов” №29 | 69,69 |
| ул. „Васил Левски“ № 15 | 71,28 | ул. „Магистрална“ №3 | 69,40 |
| Ул. „Козлуджа“ №14 | 70,58 |  |  |
| Свищов |
| ул. „Студентска” №6 | 68,78 | ул. „33-ти Свищовски полк” №110 | 68,33 |

В диапазона от 63 – 67 дБ(А) попадат 28 пункта (58,33% от общия брой пунктове).

| Пункт (адрес) | стойност дБ(А) | Пункт (адрес) | стойност дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- |
| Велико Търново |
| ул. „Христо Ботев“№32 | 67,25 | ул. „Йоновка“ №7 | 63,97 |
| ул.. „Бачо Киро“№5 | 63,92 | ул. “Беляковско шосе“ №1 | 66,93 |
| ул. „Краков“ № 2 | 66,27 | ул. „Марино поле“ №21 | 63,88 |
| ул. „Никола Габровски“ №23 | 67,78 | ул. „Освобождение“ №1 | 65,25 |
| ул. „Магистрална“ №30 | 64,08 | бул. „България“ №21Б | 67,52 |
| Горна Оряховица |
| кв. „Пролет” – ул. „Васил Левски” №8 | 66,19 | ул. „Христо Смирненски” №13 | 65,33 |
| ул. „Патриарх Евтимий” №22 | 66,82 | ул. „Родопи“ №1 | 66,48 |
| ул. „Мано Тодоров” №9 | 67,19 | ул. „Св. княз Борис І” №26 | 65,12 |
| ул. „Отец Паисий” №63 | 67,97 | ул. „Васил Априлов” №50 | 67,97 |
| Свищов |
| ул. „33-ти Свищовски полк” №70 | 66,68 | ул. „Ал. Константинов“ №26 | 63,80 |
| к-с „Младост”, ул. „Патриарх Евтимий” №76 | 66,42 | ул. „Петър Ангелов” №2 | 66,94 |
| пл. „Свобода” | 67,50 | ул. „Цар Освободител” №53 | 65,78 |
| ул. „Отец Паисий“ №63 | 65,65 | ул. „Цар Освободител” №100 | 65,70 |
| ул. „Патриарх Евтимий“ №34 | 65,15 | ул. „Петър Ангелов“ №18 | 63,72 |

В диапазона 58 – 62 дБ(А) са регистрирани шумови нива в 11 пункта (22,91% от общия брой пунктове).

| Пункт (адрес) | стойност дБ(А) | Пункт (адрес) | стойност дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- |
| Велико Търново |
| ул. „Мармарлийска” №1 | 60,30 | ул. „Стоян Михайловски“ №40 | 60,53 |
| Горна Оряховица |
| ул. „Вичо Грънчаров” №13 | 61,83 | ул. „Ал. Стамболийски” №1 | 59,90 |
| ул. „Иван Момчилов“ № 6 | 62,92 | ул. „Ангел Кънчев” №43 | 60,63 |
| ул. „Пирот“ №12 | 61,43 | ул. „Съединение“ №19 | 60,40 |
| Свищов |
| ул. „П. Р. Славейков“ №4 | 62,85 | ул. „Черни връх“ №62 | 59,30 |
| ул. „3-ти март” №93 А | 59,88 |  |  |

Шум със средно еквивалентно ниво под 58 дБ(А) е измерен в 2 пункта     (4,16% от общия брой пунктове) – пункт №1 в гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” – 53,58 дБ(А) и пункт №111 в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” – 55,82 дБ(А).

ІІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА

Анализът на акустичната обстановка в наблюдаваните градове е изготвен на базата на мониторинга на шума в околната среда от 48 контролни пункта (Таблица 2).

В град Велико Търново наблюдаваните пунктове са общо 18, от които: осем (44,44% от всички пунктове) са разположени върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, пет (27,78%) – върху територии с промишлени източници на шум и пет (27,78%) – върху територии, подлежащи на усилена шумозащита. Върху териториите, подлежащи на усилена шумозащита четири от пунктовете са разположени до детски и учебни заведения, а един – до лечебно заведение.

В град Горна Оряховица от мониторираните общо 15 пункта, пет (33,33%) са разположени върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, един – върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и трамваен транспорт (6,67%), четири (26,67%) – върху територии с промишлени източници на шум и пет (33,33%) – върху територии, подлежащи на усилена шумозащита. В районите, подлежащи на усилена шумозащита четири от пунктовете са разположени до детски и учебни заведения, а един - до лечебно заведение.

В град Свищов пунктовете са общо 15, от които шест (40,0%) са разположени върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, четири (26,67%) – върху територии с промишлени източници на шум и пет (33,33%) – върху територии, подлежащи на усилена шумозащита. Върху териториите, подлежащи на усилена шумозащита четири от пунктовете са разположени до детски и учебни заведения, а един – до лечебно заведение.

- Анализ на състоянието на акустичната среда на гр. Велико Търново

Мониторингът на шума през 2019 г. показва, че от проведените 90 измервания на уличен шум 62 (68,89%) са със стойности над нормите. От тях: 42 измервания са в пунктове, разположени на територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик при еквивалентно ниво на шума 60 дБ(А), 2 – в пунктове на територии с промишлени източници на шум при еквивалентно ниво на шума 70 дБ(А) и 18 – в пунктове на територии, подлежащи на усилена шумозащита (9 в жилищни зони и територии при еквивалентно ниво на шума от 55 дБ(А) и 9 в зони за обществен и индивидуален отдих, зони за лечебни заведения и санаториуми, при еквивалентно ниво на шума 45 дБ(А)).

Осредненото еквивалентно ниво на шума е 65,23 дБ(А), а броят на преминалите за един час автомобили е 793 (Приложение 1 към доклада):

В сравнение с 2018 г. разпределението на пунктовете по шумови диапазони е, както следва:

- В най-високите диапазони: над 82 дБ(А), 78 – 82 дБ(А) и 73 – 77 дБ(А) не са измерени нива на шум (както и през предходната година);

- В пет от пунктовете измереният шум е в диапазона 68 – 72 дБ(А), с един по-малко от предходната година;

- Нива на шума в диапазона 63 – 67 дБ(А) са регистрирани в десет пункта (както през предходната година);

- В два пункта са установени нива на шума в интервала 58 – 62 дБ (както през предходната година);

- В диапазона под 58 дБ(А) са измерени нива на шум в един пункт (с един повече спрямо предходната година).

Върху териториите, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик (натоварени с МПС улици) са разположени 8 от пунктовете за наблюдение в града (от №1 до №8). Измерените средногодишни нива на шума в районите с утежнена акустична обстановка са над нормата (60 дБ(А)) и се движат в диапазона от 63,92 дБ(А) до 71,28 дБ(А). Значително увеличаване на нивата на шум спрямо 2018 г. е установено в следните пунктове: пункт №1 (кв. „Бузлуджа”, ул. „Георги Измирлиев” №7 – с 5,25 дБ(А)) и пункт №2 (бул. „България” №21Б – с 1,93 дБ(А)).

Върху териториите с промишлени източници на шум – производствено-складови територии и зони в гр. Велико Търново се мониторират 5 пункта (от №9 до №13). Измерените еквивалентни нива на шума не надвишават нормата от 70 дБ(А) в нито един от наблюдаваните пунктове. Прави впечатление, че в сравнение с 2018 г., само в пункт №12 (ул. „Беляковско шосе“ №1) е регистрирано увеличение на еквивалентното ниво на шума – с 1,12 дБ(А). В останалите пунктове има снижение на еквивалентното ниво на шума, като най-значимо е в пункт №10 (ул. „Магистрална“ №3) – с 3,02 дБ(А) и в пункт №11 (ул. „Йоновка“ №7) – с 2,95 дБ(А).

Върху териториите, подлежащи на усилена шумозащита са разположени 5 пункта (от №14 до №18).

*Жилищни зони и територии – 3 пункта

В жилищните зони и територии граничната стойност на нивата на шума е 55 дБА. Еквивалентно ниво на шум и в трите пункта се движи от 53,58 дБА до 65,25 дБА. През 2019 г. най-голямо намаление на шумовите нива са регистрирани в пункт №18 – ул. „Мария Габровска” №1 – с 6,1 дБ(А) и в пункт №17 – ул. „Стоян Михайловски“ №40 – с 3,17 дБ(А), като в пункт №18 средните нива на шума са под граничната стойност за съответните територии – 53,58 дБА.

*Зони за обществен и индивидуален отдих, зони за лечебни заведения и санаториуми – 2 пункта

В зоните за обществен и индивидуален отдих и зоните за лечебни заведения и санаториуми граничната стойност на нивата на шума е 45 дБА. Стойностите на еквивалентното ниво на шума в двата пункта (№14 – ул. „Мармарлийска“ №1 и №15 – ул. „Марно поле“ №21) са съответно 60,30 дБА и 63,88 дБА. Намаляване на еквивалентното ниво на шум е регистрирано в пункт №14 –  с 2,68 дБ(А).

2. Анализ на състоянието на акустичната среда на гр. Горна Оряховица

Мониторингът на шума в град Горна Оряховица показва, че от проведените 81 измервания на уличен шум 53 (65,43%) са със стойности над нормите. От тях: 26 измервания са в пунктове, разположени на територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик при еквивалентно ниво на шума 60 дБ(А) и 27 – в пунктове на територии, подлежащи на усилена шумозащита (12 – в жилищни зони и територии при еквивалентно ниво на шума от 55 дБ(А) и 15 – в зони за обществен и индивидуален отдих, зони за лечебни заведения и санаториуми при еквивалентно ниво на шума 45 дБ(А)). В териториите с промишлени източници на шум не са измерени превишения на нормата от 70 дБ(А).

Осредненото еквивалентно ниво на шума е 63,66 дБ(А), а броят на преминалите за един час автомобили е 417 (Приложение 2 към доклада).

В сравнение с 2018 г. разпределението на пунктовете по шумови диапазони е, както следва:

- Във високите диапазони 73 – 77 дБ(А), 78 – 82 дБ(А) и над 82 дБ(А) не са измерени шумови нива в нито един от наблюдаваните пунктове (както и през предходната година);

- В диапазона 68 – 72 дБ(А) също не са регистрирани шумови нива в наблюдаваните пунктове, за разлика от предходната година, когато е  регистриран 1 пункт;

- В диапазона 63 – 67 дБ(А) са установени нива на шума в 8 от наблюдаваните пунктове (с два по-малко от предходната година);

- В диапазона 58 – 62 дБ(А) са измерени шумови нива в 6 от наблюдаваните пунктове (с два повече от предходната година);

- В диапазона под 58 дБ(А) са измерени шумови нива в един от наблюдаваните пунктове, докато през 2018 г. не са регистрирани такива.

През 2019 г. най-високи еквивалентни нива на шума са установени в следните пунктове: №10 (ул. „Отец Паисий” №63) – 67,97 дБ(А), №15              (ул. „Васил Априлов” №50) – 67,97 дБ(А), №8 (ул. „Мано Тодоров” №9) –     67,19 дБ(А), №5 (ул. „Патриарх Евтимий“ №22) – 66,82 дБ(А) и №7                 (ул. „Родопи“ №1) – 66,48 дБ(А).

Най-ниско еквивалентно ниво на шума – 55,82 дБ(А) е измерено в пункт №2 (ул. „Цар Освободител” №111).

Пунктовете за наблюдение върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета са 6 (от №1 до №6), като 5 от тях са разположени върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, а един пункт – върху територии, подложени на въздействието на железопътен транспорт. Измерените еквивалентни нива на шума в 5-те пункта в районите с интензивен автомобилен трафик варират от 66,82 дБ(А) до 61,83 дБ(А) при норма 60 дБ(А); в пункта в района на жп гарата е измерено ниво на шума от 55,82 дБ(А), при норма 65 дБ(А). В сравнение с предходната 2018 г. намаление на шума е регистрирано в пункт №1 (ул. „Св. Княз Борис I“ №26 – с 2,50 дБ(А)), а увеличение – в пункт №5 (ул. „Патриарх Евтимий“ №22) – с 1,3 дБ(А)).

На териториите с промишлени източници на шум – производствено-складови територии и зони в гр. Горна Оряховица се наблюдават общо 4 пункта (от №7 до №10), като измерените еквивалентни нива на шума не надвишават нормата от 70 дБ(А) и варират от 67,97 дБ(А) до 62,92 дБ(А).

Върху териториите, подлежащи на усилена шумозащита са разположени 5 пункта (от №11 до №15).

*Жилищни зони и територии – 2 пункта

В жилищните зони и територии граничната стойност на нивата на шума е 55 дБА. Еквивалентно ниво на шума в двата пункта (№11 и №13) е, съответно 61,43 дБА и 60,63 дБА. В сравнение с предходната година през 2019 г. е  регистрирано намаление на еквивалентното ниво на шума с 2,53 дБ(А) в пункт №11 – ул. „Пирот” №12 и с 0,52 дБ(А) в пункт №13 – ул. „Ангел Кънчев“ №43.

*Зони за обществен и индивидуален отдих и зони за лечебни заведения и санаториуми – 3 пункта

В зоните за обществен и индивидуален отдих и зоните за лечебни заведения и санаториуми граничната стойност на нивата на шума е 45 дБА. Стойностите на еквивалентното ниво на шума в трите пункта (№14 – ул. „Ал. Стамболийски” №1, №15 – ул. „Васил Априлов” №50 и №12 – ул. „Съединение” №19) варират от 59,90 дБА до 67,97 дБА. В сравнение с предходната година значително увеличаване на еквивалентното ниво на шума е регистрирано в пункт №14 и в пункт №15, съответно с 2,86 дБА и 4,62 дБА.

3. Анализ на състоянието на акустичната среда на гр. Свищов

Мониторингът на шума в град Свищов показва, че от проведените 81 измервания на уличен шум, 56 (69,13%) са със стойности над нормите. От тях: 29 измервания са в пунктове, разположени на територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик и 27 измервания – в пунктове на територии, подлежащи на усилена шумозащита (12 – в жилищни зони и територии и 15 – в зони за лечебни заведения и санаториуми, зони за научно-изследователска и учебна дейност. В териториите с промишлени източници на шум не са измерени превишения на нормата от 70 дБ(А).

Осредненото еквивалентно ниво на шума е 64,89 дБ(А), а броят на преминалите за един час автомобили е 353 (Приложение 3 към доклада).

В сравнение с 2018 г. разпределението на пунктовете по шумови диапазони е, както следва:

- Във високите диапазони 73 – 77 дБ(А), 78 – 82 дБ(А) и над 82 дБ(А) не са установени шумови нива в нито един от наблюдаваните пунктове (както и през предходната година);

- В диапазона 68 – 72 дБ(А) е измерено ниво на шума в 2 от наблюдаваните пунктове (с 1 пункт повече спрямо 2018 г.);

- В диапазона 63 – 67 дБ(А) са измерени нива на шума в 10 от наблюдаваните пунктове (с 2 пункта повече спрямо 2018 г.);

- В интервала 58 – 62 дБ(А) са регистрирани шумови нива в 3 пункта (с 2 по-малко спрямо предходната година);

- В диапазона под 58 дБ(А) не са измерени нива на шума в нито един от наблюдаваните пунктовете (през 2018 г. е регистриран 1 пункт в този диапазон).

Най-ниското измерено еквивалентно ниво на шума – 59,30 дБ(А) е регистрирано в пункт №14 (ул. „Черни връх” №62), а най-високото – 68,78 дБ(А) в пункт №8 (ул. „Студентска” №6).

Върху териториите, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик са разположени 6 от пунктовете за наблюдение в града  (от №1 до №6). Измерените еквивалентни нива на шума в районите, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик надвишават нормата от 60 дБ(А) и варират от 63,80 дБ(А) до 66,94 дБ(А).

На териториите с промишлени източници на шум – производствено-складови територии и зони в гр. Свищов се наблюдават общо 4 пункта (от №7 до №10), в които измерените еквивалентни нива на шума са под нормата от 70 дБ(А) и варират от 62,85 дБ(А) до 68,78 дБ(А).

Върху териториите, подлежащи на усилена шумозащита са разположени 5 пункта (от №11 до №15).

*Жилищни зони и територии – 3 пункта

В жилищните зони и територии граничната стойност на нивата на шума  е 55 дБА. Еквивалентното ниво на шума и в трите пункта (№12, №13 и №14) се движи от 59,30 дБА до 67,50 дБА. В сравнение с предходната година, през 2019 г. е измерено увеличаване на еквивалентното ниво на шума с 3,87 дБ(А) в пункт №14 – ул. „Черни връх” №62 и намаление – с 1,16 дБ(А) в пункт №12 (пл. „Свобода“).

*Зони за лечебни заведения и санаториуми и зони за научно-изследователска и учебна дейност – 2 пункта

В зоните зоните за лечебни заведения и санаториуми и зоните за научно-изследователска и учебна дейност граничната стойност на нивата на шума е 45 дБА. Еквивалентното ниво на шума и в двата пункта надвишава нормата – 63,72 дБА в пункт №15 – ул. „Петър Ангелов” №18 и 65,78 дБА в пункт №11 – ул. „Цар Освободител” №53. В сравнение с предходната година измерените стойности на еквивалентното ниво на шума в пункт №15 и пункт №11 показват увеличаване, съответно с 3,02 дБА и 1,73 дБА.

ІV. ТЕНДЕНЦИИ

Въз основа на резултатите от мониторинга, анализа и оценката на шумовото натоварване, причинено от автомобилния транспорт, в трите населени места на област Велико Търново за периода 2006 г. – 2019 г. могат да бъдат очертани следните по-важни тенденции:

- С най-голям относителен дял е разпределението на наблюдаваните пунктове в диапазона 63 - 67 дБ(А) – таблица 4.

Таблица 4. Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива за периода 2006 г. – 2019 г. (в %)

| Година | Общ брой пунктове | Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в % |
| --- | --- | --- |
|  |  | под 58 dB(A) | 58-62 dB(A) | 63-67 dB(A) | 68-72 dB(A) | 73-77 dB(A) | 78-82 dB(A) | над 82 dB(A) |
| 2006 | 100,00% | 7,01% | 14,03% | 56,14% | 29,82% | 3,50% | 0,00% | 0,00% |
| 2007 | 100,00% | 6,25% | 12,50% | 60,41% | 20,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2008 | 100,00% | 4,16% | 20,83% | 41,66% | 23,78% | 3,50% | 0,00% | 0,00% |
| 2009 | 100,00% | 10,41% | 18,75% | 35,41% | 37,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2010 | 100,00% | 10,41% | 14,58% | 41,66% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 100,00% | 4,16% | 20,83% | 35,41% | 37,50% | 2,08% | 0,00% | 0,00% |
| 2012 | 100,00% | 4,16% | 20,83% | 52,08% | 22,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2013 | 100,00% | 2,08% | 27,08% | 50,00% | 20,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2014 | 100,00% | 4,16% | 20,83% | 52,08% | 22,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2015 | 100,00% | 0,00% | 33,33% | 43,75% | 20,83% | 2,08% | 0,00% | 0,00% |
| 2016 | 100,00% | 0,00% | 20,83% | 56,25% | 18,75% | 4,16% | 0,00% | 0,00% |
| 2017 | 100,00% | 2,08% | 31,25% | 56,25% | 10,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2018 | 100,00% | 2,08% | 22,91% | 58,33% | 16,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2019 | 100,00% | 4,16% | 22,91% | 58,33% | 14,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

- Не са регистрирани нива на шума във високите диапазони:                78 – 82 дБ(А) и над 82 дБ(А), а през последните три години и в диапазона 73 – 77 дБ(А). Увеличен е броят на пунктовете с един, с измерени еквивалентни нива на шума под 58 дБ(А) – Таблица 3;

- Осреднените еквивалентни нива на шума и в трите мониторирани населени места се задържат над 60 дБ(А) – Приложения 1,2,3.

V. ИЗВОДИ

1. Обобщеният анализ на резултатите от измерванията на шума през      2019 г., в сравнение с предходната 2018 г. показва следното:

1.1. Осредненото еквивалентно ниво на шума се запазва почти същото за гр. Велико Търново (66,11 дБ(А) за 2018 г. и 65,23 дБ(А) за 2019 г.) и за гр. Горна Оряховица – (64,88 дБ(А) за 2018 г. и 63,66 дБ(А) за 2019 г.), а за гр. Свищов се увеличава – (от 62,80 дБ(А) през 2018 г. на 64,89 дБ(А) през 2019 г.).

1.2. Във всички пунктове, разположени на територии, подлежащи на усилена шумозащита (с изключение на един пункт) в наблюдаваните градовете са регистрирани еквивалентни нива на шума, над нормативно определените стойности от 45 dB(A) и 55 dB(A).

1.3. Измерените еквивалентни нива на шума в наблюдаваните пунктове, разположени на територии с промишлени източници на шум, не надвишават граничните стойности на нивата на шума.

1.4. В 16 от наблюдаваните пунктове стойностите на еквивалентните нива на шума се увеличават с 1 - 5 dB(A), което е най-характерно за гр. Свищов (9 пункта), а в 14 от пунктовете намаляват с 1 - 6 dB(A), най-вече за  гр. Велико Търново (8 пункта).

1.5. Интензивността на автомобилното движение нараства за   гр. Велико Търново (от 714 МПС/час за 2018 г. на 793 МПС/час за 2019 г.) и  за гр. Горна Оряховица (от 397 МПС/час за 2018 г. на 417 МПС/час за 2019 г.), и намалява за гр. Свищов (от 365 МПС/час за 2018 г. на 353 МПС/час за 2018 г.).

2. През 2018 г. общинските администрации на трите наблюдавани градове в областта (Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов) са предприели мерки за оптимизиране на акустичната обстановка в съответните градове. Но въпреки това и през 2019 г. продължава неблагоприятната тенденция на измерени наднормени еквивалентни нива на шума на територии, подлежащи на усилена шумозащита и на територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик и в трите наблюдавани населени места. В сравнение с предходната 2018 г. се наблюдават някои положителни промени в шумовото натоварване за градовете Велико Търново и Горна Оряховица.

През 2019 г. общините Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов предоставиха на РЗИ – Велико Търново информации за реализираните през 2018 г. дейности за оптимизиране на акустичната обстановка, по-важните от които са следните:

1. Община Велико Търново (Програма за опазване на околната среда на територията на община Велико Търново за периода 2015 г. – 2020 г.)

- Изкърпване, преасфалтирване и основен ремонт на 15 781 м2 от уличната мрежа на гр. Велико Търново.

- Увеличаване на уличното озеленяване и площи с компактна дървесна растителност и създаване на нови тревни площи. Засадени са 138 броя дървета, 47 460 едногодишни цветя и 962 броя храсти, цветя и дървета по проект „Моята градина“; затревени и облагородени са 2,5 дка площи в различните части на града.

- Изготвяне и прилагане на нов план за организация на движението в гр. Велико Търново.

2. Община Горна Оряховица (Програма за опазване на околната среда на територията на община Горна Оряховица)

- Рехабилитация на пътна и улична мрежа – изкърпени са 7 391,36 м2; извършен е ремонт и е положен асфалт от 5 147,1  м2 в 9 населени места на общината.

- Реновиране на 311 м2  тротоари по 3 улици в град Горна Оряховица от ОП „Пътно поддържане на инфраструктурата и озеленяване“.

- Залесяване на общински терени – засадени са общо 196 броя дървета от видовете: шестил, албиция, гинко, каталпа и липа, както и храстова растителност от видовете златен дъжд, рустифина и западна туя.

- Приключване на работата на обект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в парк „Детски кът“, който е част от проекта „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“ – на площ от 53 дка е оформена мрежа от главни, второстепенни и обиколни алеи. Съществуващите здрави дървета са запазени, а освен тях са засадени нови храсти и дървета от различни видове.

3. Община Свищов (Програма за опазване на околната среда на община Свищов за периода 2015 г. – 2020 г.)

- Изграждане на нова и поддържане на съществуващата пътна инфраструктура; ремонтирани и рехабилитирани са 34 улици на територията община Свищов; ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки, в т. ч. и на паркингите за домуване на МПС в жилищните комплекси.

- Провеждане на озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи терени, и градски зони – засадени са 300 бр. дървета и храсти; реализиране на проекти за доизграждане на зелената система на град Свищов – засадени са едро размерна и храстова растителност (в т.ч. допълнително затревяване).

- Усъвършенстване на системата за управление на градския трафик, в т.ч. оптимизиране на транспортните маршрути за превоз на товари и стоки. Забранено е преминаването на тежкотоварни превозни средства през града, като движението им е пренасочено през най-северния път с достъп до пристанището.

- Проведена е информационна кампания, посветена на Европейската седмица на мобилността с цел стимулиране на алтернативните начини на придвижване; организирани са няколко велопохода, до близки местности и села, един от които до Румъния.

Съгласно Указание за планиране, организиране и отчитане дейността на РЗИ по опазване на общественото здраве през 2019 г. на Министерството на здравеопазването, с писмо изх. № 07-102/19.03.2019 г. на РЗИ – Велико Търново е изискано от общините в областта с население над 5000 еквивалент жители (Елена, Полски Тръмбеш, Павликени, Лясковец и Стражица), които не са включени в мониторинга на шумовото натоварване от автомобилния транспорт, да предоставят информация за изпълнените през 2018 г. мерки, предвидени в Плановете за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда.

По данни на 5-те общински администрации през 2018 г. са реализирани следните по-важни мерки за намаляване на шума в околната среда:

- Извършване на текущо поддържане, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици, тротоари и общински пътища;

- Регулиране на движението на автомобилния транспорт в населените места, с оглед намаляване на шумовите нива;

- Озеленяване и поддържане на зелени пояси.

VІ. ПРЕПОРЪКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА

С цел планиране и реализиране на адекватни мерки за намаляване на шумовото натоварване и оптимизиране на акустичната обстановка в трите наблюдавани населени места на областта (Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов) РЗИ – Велико Търново изпрати до кметовете на трите общини доклади с анализ и оценка на шумовото натоварване за съответните градове за 2019 г.

На общинските администрации са дадени препоръки относно:

1. Спазване на българското и европейско законодателство за намаляване на нивата на шум (Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на шума в околната среда).

2. Акустично планиране на урбанизираните територии, включващо  правилно планиране на териториалното устройство, инженеринг на системите за управление на трафика и планиране на трафика, в т. ч. ограничаване на скоростта и трафика; мерки за шумова изолация и намаляване на  шума при източника; изготвяне на акустични проекти за сгради, подлежащи на усилена шумова защита;

3. Изграждане на шумозащитни съоръжения от различни естествени и изкуствени материали (зелени шумозащитни стени от храстовидна и дървовидна растителност, „био прегради“ с конструкции от дърво, керамика или бетонови тела и др.) около обекти, подлежащи на усилена шумова защита, разположени на натоварени пътни артерии; регулиране на интензивността и структурата на автомобилните потоци; изграждане на обходни пътни участъци и др.

4. Оптимизиране на организацията на движение на моторните превозни средства в съответствие с конкретните за всеки от наблюдаваните градове резултати от проведения през 2019 година мониторинг.

5. Изграждане на нова и поддръжка на съществуващата инфраструктура в общинските градове.

6. Осъществяване на контрол относно наличие на част „Озеленяване” към изработените подробни устройствени планове за обекти, разположени на територии с усложнена акустична обстановка. Недопускане въвеждането в експлоатация на обекти с нереализиран проект за озеленяване.

7. Иницииране и провеждане на информационни кампании и мероприятия за стимулиране на алтернативните начини на придвижване на населението. Планиране и изграждане на велоалеи в общинските центрове.

Приложение 1

ОСРЕДНЕНИ ЕКВИВАЛЕНТНИ НИВА НА

ШУМА И ИНТЕНЗИВНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

(БРОЙ МПС/ЧАС) В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Приложение 2

ОСРЕДНЕНИ ЕКВИВАЛЕНТНИ НИВА

НА ШУМА И ИНТЕНЗИВНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

(БРОЙ МПС/ЧАС) В ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Приложение 3

ОСРЕДНЕНИ ЕКВИВАЛЕНТНИ НИВА НА

ШУМА И ИНТЕНЗИВНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

(БРОЙ МПС/ЧАС) В ГРАД СВИЩОВ