Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през |третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | ІII тримесечие |
| --- | --- |
|  | Показатели от група А | Показатели от група Б |
| Централни | план | 43 | 1 |
|  | изп. | 52 | 2 |
| Общински | план | - | - |
|  | изп. | 2 | - |
| Ведомствени | план | 6 | 1 |
|  | изп. | 5 | 1 |
| Местни | план | 7 |
|  | изп. | 9 |
| Минерални | план | 7 |
|  | изп. | 9 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

От 56 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІІ-то тримесечие 3 броя  (5,36 %) са нестандартни по микробиологични показатели и 8 броя (14,28 %) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 2 проби (Чакали и Теменуга) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) и в 1 проба (Христовци) само по показател коли форми. Взетите контролни проби са стандартни.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: мътност (Чакали);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Патреш, Иванча, Полски Сеновец, Виноград, Горски Сеновец, Лозен и Каранци).

Осъществен е контрол над 6 от 9-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. Всички проби са стандартни по микробиологични и химични показатели, с изключение на 1 по показател калций от ведомствената водоснабдителна система на „Ивиком“ ЕООД, м. „Бряста“, Дебелец Не е осъществено пробонабиране от „Зорница Комерс“ ЕООД, Кесарево поради временно водоснабдяване на предприятието от зона Йовковци и от „Болкан Фроузен Фуудс“ ООД, Джулюница, поради нефункциониране на предприятието.

През отчетния период са изследвани 9 броя проби води от местни  обществени водоизточници.  Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.)  са установени в 2 проби (22,22 %)- по показател коли титър, а по химични показатели (нитрати и окисляемост) също са нестандартни 2 броя (22,22 %).

През тримесечието са изследвани 9 проби води от минералните водоизточници в гр. Свищов, с. Овча могила, гр.  Полски Тръмбеш, с. Обединение и с. Вонеща вода по микробиологични показатели, от които 1 проба от Обединение не отговаря на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С, Псевдомонас аеругиноза, Ешерихия коли и  колиформи.

През третото тримесечие съвместно с водоснабдителните дружества, общини и ведомствени предприятия бяха извършени 366 съвместни проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

- 8 бр., от които 7 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“  ООД -  5 за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в Овча могила  и Вардим, 1 за провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за село Чакали, отговаряща по микробиологични показатели на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и 1 за предприемане на мерки за недопускане на консумация на питейна вода, която не отговаря на изискванията за безопасност и качество в следствие евентуално замърсяване от извършено загробване на животни в област  Велико Търново и 1 до директора на „БДЖ  - ПП“ ЕООД, град Горна Оряховица също за извършване на ремонтни дейности.

Няма издадени актове и заповеди.

Поради двукратно отстраняване на аварии в дните, предвидени за пробонабиране от село Овча могила, не е взета водна проба за изследване на показателите от група Б, което ще се компенсира през четвъртото тримесечие.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружеството за третото тримесечие на 2019 г., съгласно представените справки, се изпълнява в съответствие със съгласуваната от РЗИ мониторингова програма.

Изготвил:

д-р Л. Бижева – началник на отдел ДЗК

07.10.2019 г.